ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Изисквания към предмета

  - Технически изисквания - участниците предлагат:

    - Доставка на нови водомери и компоненти за фиксирана система за дистанционно отчитане на водомери съгласно техническите и метрологични изисквания приложени в Техническа спецификация;

  - Участниците да представят каталози на производителя в превод на български език за всеки предлаган тип водомери и компоненти за дистанционно отчитане, в които да са обяснени и/или посочени:

    - Основни технически характеристики на предлаганите типове водомери, съгласно изискванията на Техническите спецификации и образците на Техническите предложения;

    - Диаграми на грешките при измерване и загубата на налягане при различни водни количества;

    - Схемите за монтаж и инструкциите за експлоатация, при които е гарантирано постигането на класове точност и параметрите посочени в Техническите предложения;

    - Гарантираните минимални нива на защита от влага и неконтролиран достъп до броячните механизми; За едноструйни водомери – IP 65; За многоструйни, бутални (обемни) и фланшови водомери – IP 68; За радиомодули – IP 68.

    - Всички допълнителни опции, извън изрично упоменатите в Техническите изискванията;

- Гаранционни условия

2.1. За водомерите да са съобразени с условията на производителя за съхранение и монтаж при номинално налягане 10 атм за едноструйните и 16 атм. за многоструйните, буталните (обемни) и фланшовите, и нормална експлоатация в питейно-битовото водоснабдяване при качества на водата в рамките на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно битови цели,

2.2. За радиомодулите гарантирана безпроблемна експлоатация мин. 10 години при ежемесечно отчитане.

  - Участниците да представят писмо (заверено с подпис и печат) от производителя на представените от него водомери, съдържащо срока на гаранцията за  съответните типове водомери и срока на гаранцията на радиомодулите при ежемесечно отчитане;

- Изисквания за качество

  - Декларация от участника, че ако бъде избран ще може да осигури техническа поддръжка и/или посещение на място в рамките на три работни дни след известие за проблеми при работата на предложените от него стоки;

  - Декларация от участника, че ако бъде избран ще осигури обучение на персонала за настройка и програмиране на системата, както и за работа със софтуера.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЕДНОСТРУЙНИ СУХИ ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА R≥160:

-за водомери с постоянен разход Q3 = 2,5 м³/час - L = 110 mm, размер на присъединителните  резби = ½”;

-за водомери с постоянен разход Q3 = 4 м³/час - L = 130 mm, размер на присъединителните  резби = ¾”.

БУТАЛНИ СУХИ ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА R≥160:

-за водомери с постоянен разход Q3 = 4 м³/час - L = 190 mm, размер на присъединителните  резби = ¾”.

-за водомери с постоянен разход Q3 = 4 м³/час – коаксиален тип, размер на присъединителната  резба = 1½”.

МНОГОСТРУЙНИ СУХИ ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА R≥160:

-за водомери с постоянен разход Q3 = 2,5 м³/час - L = 110 mm, размер на присъединителните  резби = ½”.

-за водомери с постоянен разход Q3 = 4 м³/час - L = 130 mm, размер на присъединителните  резби = ¾”.

-за водомери с постоянен разход Q3 = 4 м³/час - L = 190 mm, размер на присъединителните  резби = ¾”.

-за водомери с постоянен разход Q3 = 6,3 м³/час - L = 260 mm, размер на присъединителните  резби = 1”.

-за водомери с постоянен разход Q3 = 10 м³/час - L = 260 mm, размер на присъединителните  резби = 1¼”.

-за водомери с постоянен разход Q3 = 16 м³/час - L = 300 mm, размер на присъединителните  резби = 1½”.

-за водомери с постоянен разход Q3 = 25 м³/час - L = 300 mm, размер на присъединителните  резби = 2”.

МАГНИТНО-ИНДУКТИВНИ ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА С R≥500

-за водомери с постоянен разход Q3 = 4 м³/час - L = 190 mm, размер на присъединителните  резби = ¾”.

-за водомери с постоянен разход Q3 = 6,3 м³/час - L = 260 mm, размер на присъединителните  резби = 1”.

-за водомери с постоянен разход Q3 = 10 м³/час - L = 260 mm, размер на присъединителните  резби = 1¼”.

-за водомери с постоянен разход Q3 = 16 м³/час - L = 300 mm, размер на присъединителните  резби = 1½”.

ВОЛТМАНОВИ (ФЛАНШОВИ) ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА с R≥160.

DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200.

КОМБИНИРАНИ ВОДОМЕРИ за СТУДЕНА ПИТЕЙНА ВОДА.

DN50, DN65, DN80, DN100, DN150.

ВОДОМЕРНИ ШАХТИ комплект със спирателен кран, обратен клапан, водомер Q3 = 2,5 м³/час, R≥160. DN25, DN32.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ШАХТИТЕ

-да притежават становище за хигиенно-токсикологична безопасност, съгласно изискванията на наредба № 9 за влияние на материалите при контакт върху качествата на питейната вода.

-шахтата трябва да е изработена от  полимерен материал.

-отворът на шахтата е необходимо да има херметично уплътнение.

-да издържат на минимално налягане 10 Bar.

-да имат минимална защита от замръзване при температури -15C°.

-да бъдат окомплектовани с водомер, спирателен кран и обратен клапан.

-присъединяването към водопроводната мрежа да става с бързи връзки (пуш фитинги) с присъединителни размери 25 или 32 мм.

-да имат удължаваща се телескопична конструкция до максимална дълбочина 880мм.

-капака да бъде подсигурен срещу нерегламентиран достъп със заключващ механизъм.

- Обхват на температурата на измерваната вода

  - - От 0,10С до най-малко 300С за водомерите за студена вода.

- Обхват на относителното налягане на водата P3

Обхватът на относителното налягане на водата при постоянен разход Q3  да бъде от 0,3 bar до най-малко 10 bar при едноструйните, и 16 bar при многоструйните и волтмановите.

- Загуба на налягане ∆P, при протичане

При протичане на разхода на пренатоварване Q4 загубата на налягане ∆P да не бъде по-голяма от 1 bar.

- Броячен механизъм

- Сух часовников механизъм

- водоустойчивост – IP 65 за едноструйните, IP 68 за многоструйните, буталните, магнитно-индуктивните и фланшовите.

- цифров брояч за м³ с обхват минимум до 99999 м³ и възможност за отчитане с точност поне до 0,001 м³

- въртящ се индикатор за регистриране на протичане за механичните водомери.

- трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български), основната мерна единица на цифровия брояч.

- вграден лоджер за данни и радио модул за магнитно-индуктивните водомери.

- Корпус

Корпусът на водомера да е с трайно обозначение на посоката на протичане на водата. Дължината на тялото, и присъединителните  резби и фланците да бъдат съгласно БДС.

СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИ, ВОДОМЕР С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО, СПИРАТЕЛЕН КРАН С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- Система за дистанционно отчитане.

  - Системата обхваща водомери тип „сухи” и „мокри”, температури до 130°С, видове:

- едноструйни

- бутални (обемни)

- многоструйни

- волтманови

  - Да бъде “Walk by”(мобилно отчитане) с възможност за надграждане към фиксирана система (дистанционно отчитане);

  - След надграждането с гейтуей предаването на данните от водомера до стационарен РС (сървър) в сградата на ВИК да се извършва без участие на физически лица;

  - Да използва един и същ софтуер и за “Walk by”(мобилно отчитане) и за фиксираната система;

  - Към системата да се присъединяват водомери със стандартни часовникови механизми не използващи протокол;

  - Системата да е отворена за допълнително включване и изключване на водомери без нови инвестиции, за нейното разширяване;

  - Възможност за архивиране на данните;

- Водомер с възможност за ограничаване на водоподаването.

  - Водомера трябва да може да ограничава дистанционно подаването на вода до санитарния минимум след преминаването през него на предварително зададено количество питейна вода, което не е заплатено от абоната.

  - Водомера трябва да може да се отчита дистанционно през системата за дистанционно отчитане, предложена от кандидата. Водомера трябва да е защитен от нерегламентиран достъп и външна намеса. Клас IP68.

  - Захранването да е с батерия, за минимум 1 метрологичен период.

  - Водомерите да бъдат със следните характеристки:

    - Q3 2,5 m³/h, DN 15, L=190mm, R≥100, присъединяване на резба.

    - Q3 4 m³/h, DN 20, L=190mm, R≥100, присъединяване на резба.

    - Q3 16 m³/h, DN 40, L=560mm, R≥100, присъединяване на резба.

    - Q3 25 m³/h, DN 50, L=568mm, R≥100, присъединяване на фланец.

    - Q3 63 m³/h, DN 80, L=505mm, R≥80, присъединяване на фланец.

    - Q3 100 m³/h, DN 100, L=572mm, R≥80, присъединяване на фланец.

- Спирателен кран с дистанционно управление.

  - Спирателния кран да бъде с автономно захранване от батерия, с живот не по-кратък от 10 години.

  - Да бъде управляван от разстояние посредством терминал на радиочестота 868 Mhz (разрешена честота).

  - Да позволява безпроблемно спиране и пускане на водоподаването без да е необходимо да се влиза в имота.

  - Клас на защита IP68.

  - Размери:

    - DN 15, ¾”.

    - DN 20, 1” .

Важно: Навсякъде в настоящата спецификация, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип", "Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след наименованията, думите  "или еквивалент"!